## Slide 1
B0 SPI Block Register
2021. 06

## Slide 2
PC-MCU-SPI
ZING RF TECHNOLOGY
연결도
MCU
(ATmega328p)
PC
USB Mini Cable
USB
to Uart
B0
SPI
Block
D13
sclk
D10
mosi
D11
miso
D12
ss(cs)
SPI 연결선 역할
ss(Slave Selection) or cs(Chip Selection) :
  Active low로 평소에 High 값이던 중 통신 시작 시 Low 값으로 변화하며 통신 종료 후 다시 High
sclk : SPI 통신을 위한 클럭으로 ss(cs)가 Low 값일 때만 발생하는 클럭
mosi : master에서 slave로 데이터 전달
miso : slave에서 master로 데이터 전달

## Slide 3
B0 SPI Block 타이밍도
ZING RF TECHNOLOGY
레지스터 주소 7bit, R/W(0 : Write, 1 : Read) 1bit, Data 8bit 순으로 전송
Write에서는 mosi에서 데이터를, Read에서는 miso에서 데이터 전송
ss가 발생하기 전마다 reset이 발생할 필요는 없고 최초에 한번 발생하면 됨

## Slide 4
B0 SPI Block Register
ZING RF TECHNOLOGY
Read & Write가 가능한 레지스터 88개
Read만 가능한 레지스터 40개로
B0 설정과 관련된 레지스터는 모두 Read & Write가 가능한 레지스터이며
B0 레지스터 맵에서 RegOutXX에서 XX에 해당하는 값이 주소값임